## Slide 1: iNGs_Geo ver. 11.70 prehľad noviniek od verzie 11.00
Pavel Bezák
iNGs Info Deň 2025
13. máj 2025 Bratislava a 20. máj 2025 Lipt. Mikuláš
Notes: Verziu 11.00, jej vylepšenia od verzie 9.60, som prezentoval na iNGs Info Dni v máji 2023.

## Slide 2: novinky
7 nových nástrojov
6 už exist. nástrojov bolo vylepšených
množstvo ďalších drobných zlepšení
Notes: Prezentácie nových iNGs_Geo ver. 11.70 nástrojov som vyrobil v prostredí OCMPV 2024. Lebo PD už v Bentley ponuke nie je, najbližšie (funkčne aj cenovo) k PD je OCMPV.

## Slide 3: nástroj Spájanie bodov
spájanie iNGs_Geo bodov do línie
iNGs_Geo body zoskupené do výberovej množiny
postupne podľa čísiel bodov, v číslovaní môžu byť aj medzery...
Notes: Tento nástroj pribudol vo verzii 10.30 ale keďže som ho doteraz neprezentoval...

## Slide 5: nástroj Spájanie prvkov
spájanie prvkov (Bunky, Texty alebo Body) do línie
prvky zoskupené do výberovej množiny
línia začne z prvku, ktorý sa nachádza najbližšie od miesta kde používateľ klikol
nástroj hľadá najbližší prvok (merané v rovine XY)...
Notes: Tento nástroj pribudol vo verzii 10.30 ale keďže som ho doteraz neprezentoval...

## Slide 7: vylepšený nástroj Import bodov
podpora MGEO riadiacich kódov:
#U – Uzatvoriť
#D a #LD – Dopočítať
#R a #LR – Rovnobežne
možnosť vkladať líniové prvky aj s prioritou => v Prevodnej tabuľke kódov pribudol stĺpec Priorita

## Slide 8: nový nástroj Priemet bodov na os
priemet iNGs_Geo bodov na os
výstupom je TXT súbor s údajmi:
  číslo bodu
  staničenie
  kolmica (vzdialenosť bodu od osi)
  delta Z (prevýšenie)
body v TXT súbor zotriedené podľa:
  staničenia
  čísla bodu
  vzdialenosti od osi...

## Slide 10: nový nástroj Vytýčenie bodu od osi
jednotlivo alebo v dávke (z TXT súboru)
vstupom sú údaje:
  číslo bodu (ak sa vkladá iNGs_Geo bod)
  staničenie
  kolmica (vzdialenosť bodu od osi)
  delta Z (prevýšenie)
TXT súbor má identický formát ako pri nástroji Priemet bodov na os...

## Slide 12: nový nástroj Vyfarbenie parciel
podľa značky druhu pozemku
priradenie farieb je v Prevodnej tabuľke značiek – TXT súbor, 3. stĺpec
nastavenie priority – aby farebná plocha neprekryla kresbu
všetky parcely v kresbe – bez obáv o rýchlosť spracovania
alebo len parcely vo výberovej množine...

## Slide 14: nový nástroj Poznámky z LV
poznámky z LV (jedného alebo viacerých) nástroj číta z pripojených SPI databáz
z registra C aj z registra E
do csv súboru sa zapisuje: Číslo LV, Poradové číslo vlastníka, Kód poznámky a Text poznámky
zadaním čísla LV alebo čísla LV z parciel vo výberovej množine...
Notes: Chceme zistiť bližšie info o parcele č. 4830/2
Nástroj "Info z batabázy" nám poskytne info napr. o: vlastníkovi, výmere, č. LV atď.
Nástroj "Poznámky z Listu Vlastníctva" nám môže poskytnúť ďalšie info, napr.: titul nadobudnutia.
Do súboru export.csv môžeme nahliadnuť cez Náhľad.
Ak by sme mali záujem aj aj o ďalšie info, napr. info o ťarche, necháme súbor export.csv vytvoriť ešte raz.
Teraz by však už pre zobrazenie jeho obsahu bolo vhodnejšie použiť apl. Excel.

## Slide 16: nový nástroj Zlúčenie povrchov
Výsledný povrch = Nový povrch je doplnený trojuholníkmi Pôvodného povrchu
každý z povrchov môže obsahovať max. 2^20 = 1 048 576 trojuholníkov...

## Slide 18: nový nástroj Perimeter trojuholníkovej siete
zakreslia sa aj otvory, ak existujú
grafické atribúty perimetra (a otvorov) sa nastavia podľa aktívnych atribútov
pracuje rýchlo aj s veľkou trojuhol. sieťou (100ky tisíc trojuh.)...

## Slide 20: vylepšený nástroj Umiestnenie rezu na os
pribudol prepínač Zrovnávacia rovina
možnosť použiť priamo 3D os => nie je potrebné zadávať zrovnávaciu rovinu
pribudol prepínač Nakloň rez podľa sklonu 3D osi
rez je možné na os umiestniť naklonený podľa pozdĺžneho sklonu 3D osi...
Notes: V kresbe máme projektovanú os, ktorá je vykreslená v 2D v rovine XY Z=0.
V kresbe máme tiež zamerané hrany cestného telesa ktoré sú vykreslené v 3D, jednou z 3D čiar je aj zameraná 3D os komunikácie.
V kresbe je tiež viacero priečnych rezov. Úlohou je umiestniť priečne rezy do priestoru. Vylepšený nástroj toto dokáže dvoma spôsobmi:
pri prvom je treba pre každý rez zadať zrovnávaciu rovinu a potom identifikovať 2D projektovanú os,
pri druhom spôsobe stačí identifikovať 3D os, zrovnávaciu rovinu zadávať netreba.

## Slide 22: nový nástroj Staničenie osi
os - ľubovoľný líniový prvok
staničenie vykreslené v rovine XY Z=0 alebo v priestore
zmena orientácie línie...

## Slide 24: zvýšenie limitov
zvýšenie počtu spracovávaných trojuholníkov nástrojmi:
Kontrola trojuholníkovej siete
Kubatúra medzi povrchmi
Porovnanie povrchov
Import/export z/do LandXML
na 2^20 = 1 048 576
v nástroji Trojuholníková sieť je zvýšený počet spracovávaných bodov na 2^17 (131 072) a hrán na 2^16 (65 536)

## Slide 25: licencovanie iNGs_Geo
trvalá, časovo neohraničená licencia
licencia na 1 rok
upgrade trvalej licencie
ročné predplatné k aktuálnej verzii licencie
iNGs_Geo komplet – spolu s licenciou apl. MSet
pre 32 bit prostredie V8 a pre 64 bit prostredie CE, 2023, 2024
MicroStation, OpenCities Map PowerView, OSD, ORD, ORLD...
www.ings.sk/produkt/ings_geo
Notes: Verzia 11.70 bude dostupná v priebehu mesiaca jún 2025.
Info bude na iNGs web stránke a existujúcich používateľov budem info aj emailom.

## Slide 26
Ďakujem za pozornosť